## Slide 1: 5G-NR OFDMA Frame
中山大學 電機系
許蒼嶺 教授

## Slide 2: 4G OFDMA Frame
根據 3GPP TS 136.211 定義
4G 的 OFDMA Frame
  由頻域(Frequency Domain)與時域(Time Domain)所組成
Resource Element (RE)
  由 1 個 Subcarrier 與 1 個 Symbol 所組成
Resource Block (RB)
  由 12 個 Subcarriers 與 7 Symbols 所組成
Subcarrier Spacing = 15 kHz
13

## Slide 3: 5G OFDMA Frame
根據 3GPP TS 138.211 所定義
Subframe duration 與 4G 相同( 都是1 msec)
Resource Element (RE)
  頻域與時域的架構與 4G 相同
Resource Block (RB)
  在頻域上與 4G 相同是由 12 個 Subcarriers 所組成
  在時域上根據(Starting Symbol Index)與 (Number of Consecutive Symbols) 所決定
Numerology (μ)
  用來調整子載波間距(Subcarrier Spacing)以對應不同的頻段特性
14
Notes: 3GPP 制定了一組 Numerology，Numerology 能夠調整子載波間距(Subcarrier Spacing, SCS)來對應不同的頻段特性

## Slide 4: Starting Symbol Index & Number of Consecutive Symbols
PDSCH (Physical Downlink Shared Channels) resource allocation
  Type A for slot-based
  Type B for mini-slot based (uRLLC)
𝑆 (Starting Symbol Index)
  表示從第幾個 Symbol 開始分配
(Number of Consecutive Symbols)
  表示需要連續分配幾個 Symbols
15
PDSCH mapping type | Normal cyclic prefix |  |  | Extended cyclic prefix |  | 
 | S | L | S+L | S | L | S+L
Type A | {0,1,2,3} | {3,…,14} | {3,…,14} | {0,1,2,3} | {3,…,12} | {3,…,12}
Type B | {0,…,12} | {2,4,7} | {2,…,14} | {0,…,10} | {2,4,6} | {2,…,12}

## Slide 5: RB Allocation in Frequency Domain (1/2)
Type 0
  支援連續與非連續的 RB 分配
RBG (Resource Block Group)
  使用 Bitmap 來表示分配情形
  由多個 RB 組成，其 RB 個數根據頻寬部分大小(Bandwidth Part Size)與組合(Configuration)所決定
頻寬部分大小(Bandwidth Part Size)
  表示頻寬可分配的 RB 個數
組合(Configuration)
  根據 RRC (Radio Resource Control)訊息中的參數 決定
我們以頻寬部分大小等於 8 的分配情形為例
15
頻寬部分大小 | 組合 1 | 組合 2
1 – 36 | 2 | 4
37 – 72 | 4 | 8
73 – 144 | 8 | 16
145 – 275 | 16 | 16
RB 編號 | 組合 1 | 組合 2
0 | RBG 0 | RBG 0
1 |  | 
2 | RBG 1 | 
3 |  | 
4 | RBG 2 | RBG 1
5 |  | 
6 | RBG 3 | 
7 |  | 

## Slide 6: RB Allocation in Frequency Domain (2/2)
Type 1
  支援連續的 RB 分配
(Starting RB)
  表示從第幾個 RB 開始分配
(Contiguously Allocated Resource Blocks)
  表示連續分配的 RB 個數
Type 0 與 Type 1 在頻域的分配比較
  假設頻寬部分大小等於 14
  Type 0，當 RRC 訊息中的組合為 1 時，RBG 會由 2 個 RB 所組成
  Type 1， 4， 9
15

## Slide 7: 彈性參數 (Numerology)
5G 需支援低頻(< 6 GHz)到高頻(> 30-300 GHz)毫米波的頻段
3GPP 制定一組彈性參數 (Numerology) 能夠調整子載波間距(Subcarrier Spacing, SCS)來對應不同的頻段特性
Numerology 以希臘字母 μ 表示
Scalable Subcarrier Spacing ()
A numerology (μ) can define
  Subcarrier Spacing
  Cyclic Prefix
(Specified but not supported in Release 15)
16
Notes: each numerology is labled as a parameter(u, mu in Greek).

## Slide 8: Scalable Subcarrier Spacing
(Bandwidth)
(Bandwidth)
(Bandwidth)
(Bandwidth)
17

## Slide 9: 4G/5G Frame Structure
Frame與Subframe持續時間相同
  一個Slot都是7個Symbols
4G與5G的一個Subframe有不同的Slots
  4G 的一個Subframe固定為 2 個 Slots
  5G 的一個Subframe可以有2/4/8 個 Slots
5G的一個Slot Duration會隨著不同的 Subcarrier spacing 而改變
5G 的一個 Slot可以再切為多個Mini Slots
  提供給 uRLLC 使用
  突發或短暫的封包傳送
  Mini-Slot的Symbol 個數可以為 2/4/7 個
18
15
7
30
7
7
60
u=0
u=1
u=2

## Slide 10: 4G: RB Data Rate
4G : 一個 RB 的 Data Rate
=
舉例: Modulation 為 64 QAM
  一個 Symbol 代表 6 bits ()
  Data Rate per RB = = 1.008 Kbps
19
Notes: Data Rate calculation

## Slide 11: 5G: RB Data Rate
5G: 一個 RB 的 Data Rate
=
舉例: Modulation 為 64 QAM
  一個 Symbol 代表 6 個 bits ()
  一個 RB在不同 μ值下的 Data Rates
μ | Subcarrier Spacing | Symbol Duration | Data Rate per RB
0 | 15 kHz | 0.071 ms | 1.008 Kbps
1 | 30 kHz | 0.036 ms | 2.016 Kbps
2 | 60 kHz | 0.016 ms | 4.032 Kbps
3 | 120 kHz | 0.009 ms | 8.064 Kbps
20
Notes: Data Rate calculation