## Slide 1
From Access to Networks

## Slide 2: Outline
有線網路架構
Ethernet
  CSMA/CD
  編碼
  同軸電纜
  雙絞線
  光纖
Hub
Repeater
Switch
  特性
  運作模式
  建立 MAC Table
  迴路可能造成的網路問題
Router
  特性
  建立 Routing Table
Gateway
  Packet Switching 到 Circuit Switching 的 Gateway
  WiFi AP 的 Gateway
  LTE Gateway (EPC)

## Slide 3
實驗室電腦
乙太網路線
RJ-45接頭
…
工學院Router
Switch
RJ-45壁孔
(140.117.164.254)
RJ-11壁孔
家裡電腦
RJ-11接頭
電話線
XDSL
Switch
Switch
Router
ISP Hinet
SC接頭
光纖
中華電信機房
Wi-Fi
中山電資機房
RJ-45接頭
乙太網路線
SC接頭
光纖
乙太網路線

## Slide 4
中山大學
中研院
美國
中山大學連外有五條線路：國家高速網路 10Gbps、台灣學術網路 2Gbps、中央研究院 1Gbps、中華電信ISP 1Gbps及台灣固網ISP 1Gbps。如其中有線路中斷，路由可以立即切換到其他備援線路。 校園10Gbps骨幹網路：中山大學網路主要區分為教學區、伺服器群及宿舍網路。各區之間的連線為10G bps。
電機系

## Slide 5: Ethernet
Ethernet 是由 Intel、Xerox 和 Digital 所共同制定，遵循 IEEE 802.3 協定的網路硬體標準，它是目前大部份區域網路的標準。
CSMA/CD通訊協定。
常見的乙太網路有下列四種型式：
  Twist Pair
  Fiber Optic

## Slide 6: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
特性:
  傳輸媒介可為同軸電纜(Coaxial cable) 、無遮蔽式雙絞線 (UTP)、或光纖 (Fiber)。
  沒有提供優先權傳輸服務。
  CS 時間至少要 51.2 usec。
  廣播式傳輸 (Broadcasting)。
運作:
  Step 1 :
  每一個工作站在傳送之前必須先監聽傳輸媒介上是否已經有訊號在傳送(Carrier Sense) ，如果沒有則可立刻將訊框傳送出去。如果有則表示其他工作站正在傳送，此時工作站繼續監聽同軸電纜上的訊號，直到訊號消失（該訊框傳送完畢）後立刻將其訊框傳送上電纜。
  Step 2 :
  在傳送訊框同時也要繼續監聽傳輸媒介上的訊號，看看是否發生衝撞。如果發生衝撞則立即停止傳送訊框並且改傳送一個「擁塞訊號」(Jamming Signal)，強迫造成更嚴重的衝撞，使得每一個參與衝撞的工作站能確實偵測出衝撞。否則表示該筆訊框成功的傳送出去。發生衝撞的工作站則在各自等待一段隨機延遲時間(random delay time) 之後再回到步驟 1 。

## Slide 7
500m
2.5(us)
T : 時間
D : 距離
V : 速率
由此可知訊號傳送至 500 公尺處需要花 2.5 us 的時間，因此:
  Carrier Sense 的時間若少於 2.5 us 則有可能偵測不到有人在傳輸資料。
  碰撞機會相對增加。
CSMA/CD 傳輸問題

## Slide 8: 編碼
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Manchester
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NRZ
NRZI
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
D-Manchester

## Slide 9: 同軸電纜
特點:
  導體越粗，電阻越小，傳輸性越好。
  同軸電纜由裡到外分為四層：
  a.中心銅線（單股的實心線或多股絞合線)
  b.塑膠絕緣體
  c.網狀導電層
  d.電線外皮
優點:
  抗干擾能力強。
  傳輸數據穩定。
  價格便宜。
缺點:
  信號衰減快。
  傳輸距離近。
中心銅線

## Slide 10: Twist Pair(1/3)
雙絞線網路。
使用 UTP 纜線與 RJ-45 的接頭。
最長傳輸距離可達 100 公尺。
現在較多連接成星狀(Star)拓撲方式架設。
UTP纜線、 RJ-45接頭
星狀拓樸
雙絞線
規格 | 遮蔽方式 | 頻寬 | 傳輸速率
Cat.5 | UTP | 100MHz | 100Mbps
Cat.5e | UTP | 125MHz | 1Gbps
Cat.6 | UTP | 250MHz | 1Gbps
Cat.6e | UTP | 500MHz | 10Gbps
Cat.6a | STP | 500MHz | 10Gbps
Cat.7 | SSTP | 600MHz | 10Gbps

## Slide 11: Twist Pair(2/3)
Cat.5e | Cat.6a | Cat.7
Jacket Solid twisted pair | Jacket Shield-foil Solid twisted pair | Jacket Shield-braid Shield-foil Twisted pairs stranded

## Slide 12: Twist Pair(3/3)
Straight
由於Switch有自動轉換功能，因此兩頭RJ-45接頭皆使用T568A或T568B即可。
例如:筆電或桌電 to Switch 、 Switch to Switch 、 Router to Switch。
Crossover
由於兩台電腦互接需要有一端傳送端以及一端接收端，因此一頭需使用T568A另一頭則使用T568B即可進行通訊。
例如: PC to PC 、PC to Router 、EPC to eNB。
Rollover
CLI（Command Line Interface）是IOS的標準設定方式，Connector A的Pin 1連接B的Pin 8， Connector A的Pin 2連接B的Pin 7，以此類推。我們必須使用Rollover Cable連接電腦與設備，才能開啟終端機介面，並以輸入指令的方式管理設備。
例如:筆電連接Cisco Router 的 Console，輸入控制指令。

## Slide 13: Fiber Optic(1/2)
光纖網路。
分別為單模與多模光纖。
傳輸距離最長可達 2,000 公尺。
一般連接成星狀網路。
優點:
  方便長距離傳輸。
  光纜重量輕、體積小，故埋設光纜時，可節省管道空間。
  光纖屬於非金屬的絕緣體，不會受到電磁波等之干擾，在高干擾的環境可保持訊號完整。不受電磁干擾，傳送資訊保密性強。
缺點:
  元件昂貴。
  光纖容易因彎曲而損毀，佈線須要很小心，也需要專門的切割及連接工具，因此而外麻煩
光纖網路
多模光纖傳輸模式

## Slide 14: Fiber Optic(2/2)
單模光纖:
  核心非常細，材料為玻璃纖維、塑料。(9 or 10 um)
  單一入射角。
  較沒有光線折射或反射的損耗。
  傳送距離較遠。多使用在遠端通訊這類較長距離的傳輸。
多模光纖:
  核心比較粗，材料為玻璃纖維、塑料。(50 or 62.5 um)
  多入射角。
  有較多的光線折射或反射的損耗。
  傳送距離較短。
  多使用在區網這類較短距離的傳輸。
單模
多模

## Slide 15: Hub
特性:
  主要工作於PHY層。
  使用廣播方式進行封包傳送。
  由於是半雙工，因此無法同時多台電腦互相進行封包傳送(同一時間只能選擇接收或傳送資料)。
  當Hub連接越多台電腦時速度越慢，反之，連接越少台電腦速度則有可能比 Switch 快。

## Slide 16: Repeater
用途:
由於電子訊號在進行傳輸時，訊號強度會隨著電纜的長度而衰減，而Repeater則是接收輸入的訊號，並將訊號增強放大傳出去，以增加資料的傳送距離。

## Slide 17: Switch(1/3)
特性:
  主要工作於MAC層。
  Switch會在每個埠成功連接時，將MAC Address和埠對應，形成一張MAC表。
  Switch會記錄封包中的MAC Address，因此封包將直接送往對應的埠，其他電腦並不會收到資料。
  由於是全雙工，因此可以同時多台電腦互相進行封包傳輸。
Switch

## Slide 18: Switch(2/3)
運作模式可分為三種:
  Cut-through : Packet的前6個位元組(MAC Address)抵達Switch，代表確定目的位址，即轉發該Packet。
  Store-and-forward : Switch收到完整的Packet後，檢查是否有錯誤，若無錯誤則讀取目的MAC Address進行轉發。
  Fragment-free : 類似Cut-through，不同於對Packet的前64個位元進行檢查，若無錯誤則進行轉發。
通常，Switch採取Cut-through，若誤碼率上升到某個門檻，則改用Store-and-forward 。

## Slide 19: Switch(3/3)
B
C
D
A
Time(s) | Mac Address | 埠
0C:54:A5:1A:CF:76 a
0C:54:A5:1A:CF:77 b
Source Address : 0C:54:A5:1A:CF:76
Destination Address : 0C:54:A5:1A:CF:78
Source Address : 0C:54:A5:1A:CF:77
Destination Address : 0C:54:A5:1A:CF:79
A | B | C | D | Router
0C:54:A5:1A:CF:76 | 0C:54:A5:1A:CF:77 | 0C:54:A5:1A:CF:78 | 0C:54:A5:1A:CF:79 | 0C:54:A5:1A:CF:80
MAC Address
a | b | c | d | e
Switch
Packet : A -> C
Packet : B -> D
MAC Table
Source Address : 0C:54:A5:1A:CF:78
Destination Address : 0C:54:A5:1A:CF:77
Packet : C -> B
0C:54:A5:1A:CF:78 c
0.00
0.00
0.00
0.50
0.25
0.25
Router

## Slide 20: Switch 迴路可能造成的網路問題
廣播風暴（Broadcast Storm）
MAC位址資料庫不一致（MAC Address Table Instability）

## Slide 21: 廣播風暴（Broadcast Storm）
C
D
A
B
Switch A
Switch B

## Slide 22: MAC位址資料庫不一致 （MAC Address Table Instability）
a | b | c
d | e | f
Switch A
Switch B
Time(s) | Mac Address | 埠
Switch A
Switch B
0.00 0C:54:A5:1A:CF:76 a
Time(s) | Mac Address | 埠
0.00 0C:54:A5:1A:CF:76 c
0.00 0C:54:A5:1A:CF:76 b
0.00 0C:54:A5:1A:CF:76 d
0.00 0C:54:A5:1A:CF:76 e
MAC Address:
0C:54:A5:1A:CF:76
MAC Address:
0C:54:A5:1A:CF:78
Source Address : 0C:54:A5:1A:CF:76
Destination Address : 0C:54:A5:1A:CF:78
Packet:1 -> 2
1
2

## Slide 23: 解決方法
找到造成迴路的地方，並拔除網路線連接。
Switch將有迴路的地方中斷，並週期性觀察迴路問題是否解決，如未解決則繼續保持中斷狀態。
使用擴張樹協定(Spanning-Tree Protocol)建立網路架構。

## Slide 24: 擴張樹協定(Spanning-Tree Protocol)
流程:
  選擇Root Bridge
  選擇Root Port
  選擇Designated Port

## Slide 25: 選擇Root Bridge(1/2)
依據每一台 Switch 的 BID(Bridge ID)來決定。
STP在每台交換器的連接埠發送彼此的BPDU(Bridge Protocol Data Unit)封包，此封包內有8 bytes 的 BID ，其中包含兩個值，Bridge Priority 和 MAC Address，交換器會先比較Bridge Priority 數值較小的成為 Root Bridge 如果一樣則比較MAC Address。
Bridge Priority 預設值為32768。
Bridge Priority | MAC Address
2 Bytes
6 Bytes
BID

## Slide 26: 選擇 RB(Root Bridge) (2/2)
Switch A | 
BID | 
BP | 32768
MA | 0C:54:A5:1A:CF:76
Switch B | 
BID | 
BP | 32768
MA | 0C:54:A5:1A:CF:77
Switch A
: BID (Switch A)
: BID (Switch B)
: BID (Switch C)
Step 1.
Switch A 的 BP 為 32768 與 Switch B、Switch C 的 BP 相同
，因此比較MA的長度。
Step 2.
Switch A 的 MA 前 5 個 Bytes 與 Switch B、Switch C 的 MA 前 5 個 Bytes 相同，因此比較 最後一個 Bytes 大小。
76(十六進制) = 118(十進制)
77(十六進制) = 119(十進制)
78(十六進制) = 120(十進制)
    Switch A 的 MA 較小，因此 Switch A 為 Root Bridge。
BP : Bridge Priority
MA : MAC Address
Switch B
Switch C
Switch C | 
BID | 
BP | 32768
MA | 0C:54:A5:1A:CF:78

## Slide 27: 選擇 RP(Root Port) (1/2)
除了 Root Bridge 以外每台 Switch 都會有一個 Root Port，它是依據 Path cost(路徑成本)來決定，如果相同就去跟另一端的 Switch BID和 Port ID 來做比較。
一開始 STP 會選擇一個 Port 當作 RP，此為Switch 到 Root Bridge 的最佳路徑，判斷方式則是依據Path Cost來比較越小的優先。
Path Cost 規範為 IEEE 所訂。
Link Speed | Cost (New IEEE Specification) | Cost (Old IEEE Specification)
10 Gb/s | 2 | 1
1 Gb/s | 4 | 1
100 Mb/s | 19 | 10
10 Mb/s | 100 | 100

## Slide 28: 選擇 RP(Root Port) (2/2)
4
19
Switch A
Switch B
Switch C
Switch D
Root Bridge
To RB | Port ID | Path | Cost
A | Fa0/1 | A -> C | 4
 | Fa0/2 | A -> B -> D -> C | 27
 | Fa0/3 | A -> B -> D -> C | 27
B | Fa0/1 | B -> A -> C | 8
 | Fa0/2 | B -> A -> C | 8
 | Fa0/3 | B -> D -> C | 23
D | Fa0/1 | D -> B -> A -> C | 27
 |  | D -> B -> A -> C | 27
 | Fa0/2 | D -> C | 4
Fa0/3
Fa0/2
Fa0/3
Fa0/1
Fa0/1
4
4
Fa0/2
Fa0/1
Fa0/2
4
Fa0/1
Fa0/1
Fa0/1
Fa0/1
Fa0/2

## Slide 29: 選擇 DP(Designated Port) 與 NDP(Non Designated Port)
DP為可以收發封包的 Port。
NDP為不可收發封包的 Port。
通常 DP 為 Root Port 的相對 Port。
如果 Switch 間的連結沒有 Root Port 則選擇 Path Cost 較小的，Path Cost 一樣則選擇 BID 較小的， BID 一樣則選擇 Port ID 較小的。
4
19
Switch A
Switch B
Switch C
Switch D
Root Bridge
Fa0/3
Fa0/2
Fa0/3
Fa0/1
4
4
Fa0/2
4
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/1
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/2
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
RP
DP
NDP

## Slide 30: Router
特性:
  會依照封包的目的IP來決定資料該往哪個網域傳送。
  Router會根據Routing Table選擇到目的地的最短路徑，並將Packet傳給下一個Router。
Router

## Slide 31: Routing Table (Scenario 1)
Router D |  | 
Destination | interface | Cost
108.170.244.0/24 | eth0 | 0
209.85.246.0/24 | eth1 | 0
Router C |  | 
Destination | interface | Cost
202.169.174.0/24 | eth0 | 0
108.170.244.0/24 | eth1 | 0
Router B |  | 
Destination | interface | Cost
140.117.232.0/24 | eth0 | 0
202.169.174.0/24 | eth1 | 0
Router A |  | 
Destination | interface | Cost
140.117.164.0/24 | eth0 | 0
140.117.232.0/24 | eth1 | 0
A
140.117.164.0
140.117.232.0
202.169.174.0
108.170.244.0
209.85.246.0
B
C
D
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
LAN5
140.117.164.1
140.117.232.1
140.117.232.2
202.169.174.1
108.170.244.1
108.170.244.2
209.85.246.1
140.117.164.0/24 eth0 1
108.170.244.0/24 eth1 1
202.169.174.0/24 eth1 1
140.117.232.0/24 eth0 1
209.85.246.0/24 eth1 1
202.169.174.0/24 eth0 1
108.170.244.0/24 eth1 2
209.85.246.0/24 eth1 2
140.117.164.0/24 eth0 2
140.117.232.0/24 eth0 2
209.85.246.0/24 eth1 3
140.117.164.0/24 eth0 3
Routing Table 中還包含 Netmask、Gateway。
Routing Table 每更新一筆資料，該筆資料則從180秒開始倒數，過程中如果該筆
資料有被使用則重新開始倒數180秒，如尚未被使用倒數歸零則從 Routing Table
中刪除。
202.169.174.2
eh0
eth1
eth0
eth1
eth0
eth1
eth0
eth1

## Slide 32: Routing Table (Scenario 2)
Router D (更新後) |  | 
Destination | interface | Cost
108.170.244.0/24 | eth0 | 0
209.85.246.0/24 | eth1 | 0
202.169.174.0/24 | eth0 | 1
140.117.164.0/24 | eth0 | 1
140.117.232.0/24 | eth0 | 2
Router A (更新後) |  | 
Destination | Interface | Cost
140.117.164.0/24 | eth0 | 0
140.117.232.0/24 | eth1 | 0
202.169.174.0/24 | eth1 | 1
108.170.244.0/24 | eth0 | 1
209.85.246.0/24 | eth0 | 2
Router B (更新後) |  | 
Destination | interface | Cost
140.117.232.0/24 | eth0 | 0
202.169.174.0/24 | eth1 | 0
140.117.164.0/24 | eth0 | 1
108.170.244.0/24 | eth1 | 1
209.85.246.0/24 | eth1 | 2
Router C (更新後) |  | 
Destination | interface | Cost
202.169.174.0/24 | eth1 | 0
108.170.244.0/24 | eth2 | 0
140.117.164.0/24 | eth0 | 0
140.117.232.0/24 | eth0 | 1
209.85.246.0/24 | eth2 | 1
A
140.117.164.0
140.117.232.0
202.169.174.0
108.170.244.0
209.85.246.0
B
C
D
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
LAN5
140.117.164.1
140.117.232.1
140.117.232.2
202.169.174.1
108.170.244.1
108.170.244.2
209.85.246.1
Routing Table 中還包含 Netmask、Gateway。
Routing Table 每更新一筆資料，該筆資料則從180秒開始倒數，過程中如果該筆
資料有被使用則重新開始倒數180秒，如尚未被使用倒數歸零則從 Routing Table
中刪除。
140.117.164.2
202.169.174.2
eh0
eth1
eth0
eth1
eth2
eth0
eth1
eth0
eth1

## Slide 33: Routing Table
Router中設置IP路由表有兩種方法，分別為Static Routes和Dynamic Routes。
Static Routes ：使用Linux命令” addroute”
1. 由網管人員在NSYSU核心路由器上添加以下3條路由:
    從EE(140.117.164.*)出發的一條路線
    從Libral arts (140.117.155.*)出發的一條路線
    從管理人員一路(140.117.150.*)出發的一條路線
  類似的方法在NCTU Core Router上添加3個Routes (140.115.*.*)，NTU Core Router上添加3個Routes(140.118.*.*)。
  Dynamic Routes ：通過Routing protocols(RIP，OSPF和BGP)

## Slide 34: Static Routes

## Slide 35
NSYSU
Core Router
route add -net 140.117.164.0 netmask 255.255.255.0 eth2
route add -net 140.117.155.0 netmask 255.255.255.0 eth0
route add -net 140.117.150.0 netmask 255.255.255.0 eth1
IP Mask Interface
eth0
NSYSU
Core Router
IP | Mask | Interface | Metric
140.117.150.0 | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.117.155.0 | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.117.164.0 | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.117.164.0
LAN1
140.117.155.0
LAN2
140.117.150.0
LAN3
eth1
eth2
NCTU
Core Router
eth0
eth1
eth2
140.115.120.0
LAN1
140.115.130.0
LAN2
140.115.140.0
LAN3
140.118.122.0
LAN1
140.118.133.0
LAN2
140.118.144.0
LAN3
eth0
eth1
eth2
NTU
Core Router

## Slide 36
NSYSU
Core Router
NCTU
Core Router
route add -net 140.115.120.0 netmask 255.255.255.0 eth0
route add -net 140.115.130.0 netmask 255.255.255.0 eth1
route add -net 140.115.140.0 netmask 255.255.255.0 eth2
IP Mask Interface
eth0
NCTU
Core Router
IP | Mask | Interface | Metric
140.115.120.0 | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.115.130.0 | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.115.140.0 | 255.255.255.0 | eth2 | 0
eth0
140.117.164.0
LAN1
140.117.155.0
LAN2
140.117.150.0
LAN3
eth1
eth2
eth1
eth2
140.115.120.0
LAN1
140.115.130.0
LAN2
140.115.140.0
LAN3
140.118.122.0
LAN1
140.118.133.0
LAN2
140.118.144.0
LAN3
eth0
eth1
eth2
NTU
Core Router

## Slide 37
NSYSU
Core Router
NTU
Core Router
route add -net 140.118.122.0 netmask 255.255.255.0 eth0
route add -net 140.118.133.0 netmask 255.255.255.0 eth1
route add -net 140.118.144.0 netmask 255.255.255.0 eth2
IP Mask Interface
NTU
Core Router
IP | Mask | Interface | Metric
140.118.122.0 | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.118.133.0 | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.118.144.0 | 255.255.255.0 | eth2 | 0
eth0
140.117.164.0
LAN1
140.117.155.0
LAN2
140.117.150.0
LAN3
eth1
eth2
NCTU
Core Router
eth0
eth1
eth2
140.115.120.0
LAN1
140.115.130.0
LAN2
140.115.140.0
LAN3
140.118.122.0
LAN1
140.118.133.0
LAN2
140.118.144.0
LAN3
eth0
eth1
eth2

## Slide 38: Dynamic Routes

## Slide 39: RIP header format
IP Header | UDP Header | RIP Header
20 Bytes 8 Bytes Max. 504 Bytes
Protocol = 17
Port = 520
參考網址 : https://tools.ietf.org/html/rfc1058

## Slide 40
Version | IHL | Type of Service |  | Total Length |  |  | 
Identification |  |  |  | Flags |  | Fragment Offset | 
Time to Live |  | Protocol |  | Header Checksum |  |  | 
Source IP Address |  |  |  |  |  |  | 
Destination IP Address |  |  |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  |  |  | Padding
Source Port |  |  |  |  | Des Port |  | 
UDP Length |  |  |  |  | Checksum |  | 
Command Type |  |  | Version |  | Reserved |  | 
Address Family Identifier |  |  |  |  | Reserved |  | 
IP Address |  |  |  |  |  |  | 
Reserved |  |  |  |  |  |  | 
Reserved |  |  |  |  |  |  | 
Metric |  |  |  |  |  |  | 
RIP Entry #2 |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
RIP Entry #N |  |  |  |  |  |  | 
0
4
8
15
16
31
IP
UDP
RIP
RIP Entry #1

## Slide 41
IP | Mask | Interface | Metric
140.117.150.0 | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.117.155.0 | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.117.164.0 | 255.255.255.0 | eth2 | 0
NSYSU
Core Router
IP | Mask | Interface | Metric
140.115.120.0 | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.115.130.0 | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.115.140.0 | 255.255.255.0 | eth2 | 0
NCTU
Core Router
IP | Mask | Interface | Metric
140.118.122.0 | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.118.133.0 | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.118.144.0 | 255.255.255.0 | eth2 | 0
NTU
Core Router
NSYSU
Core Router
NTU
Core Router
eth0
140.117.164.0
LAN1
140.117.155.0
LAN2
140.117.150.0
LAN3
eth1
eth2
NCTU
Core Router
eth0
eth1
eth2
140.115.120.0
LAN1
140.115.130.0
LAN2
140.115.140.0
LAN3
140.118.122.0
LAN1
140.118.133.0
LAN2
140.118.144.0
LAN3
eth0
eth1
eth2

## Slide 42
IP | Gateway | Mask | Interface | Metric
140.118.122.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.118.133.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.118.144.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.117.150.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.155.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.164.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.115.120.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.115.130.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.115.140.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
IP | Gateway | Mask | Interface | Metric
140.118.122.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.118.133.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.118.144.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
IP | Gateway | Mask | IF | Metric
140.118.122.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.118.133.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.118.144.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.117.150.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.150.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.117.155.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.155.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.117.164.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.164.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.115.120.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.115.120.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
140.115.130.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.115.130.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
140.115.140.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.115.140.0 | 140.117.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
IP | Gateway | Mask | Interface | Metric
140.115.120.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.115.130.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.115.140.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.117.150.0 | 140.117.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.155.0 | 140.117.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.164.0 | 140.117.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.118.122.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.133.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.144.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
IP | Gateway | Mask | Interface | Metric
140.115.120.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.115.130.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.115.140.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
IP | Gateway | Mask | Interface | Metric
140.117.150.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.117.155.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.117.164.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.115.120.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.115.130.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.115.140.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.118.122.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.133.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.144.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
IP | Gateway | Mask | Interface | Metric
140.117.150.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.117.155.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.117.164.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
NSYSU
Core Router
NCTU
Core Router
NTU
Core Router
eth3
140.118.100.254
eth4
140.115.100.254
eth3
140.115.101.254
eth4
140.117.100.254
eth4
140.118.101.254
eth3
140.117.101.254
NTU
Core Router
NCTU
Core Router
NSYSU
Core Router
RIP Routing packet
RIP Routing packet
RIP Routing packet
NTU
Core Router
NSYSU
Core Router
NCTU
Core Router
IP | Gateway | Mask | IF | Metric
140.117.150.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.117.155.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.117.164.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.115.120.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.115.120.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.115.130.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.115.130.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.115.140.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.115.140.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.118.122.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.122.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
140.118.133.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.133.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
140.118.144.0 | 140.118.101.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.144.0 | 140.115.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
IP | Gateway | Mask | IF | Metric
140.115.120.0 |  | 255.255.255.0 | eth0 | 0
140.115.130.0 |  | 255.255.255.0 | eth1 | 0
140.115.140.0 |  | 255.255.255.0 | eth2 | 0
140.117.150.0 | 140.117.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.150.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.117.155.0 | 140.117.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.155.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.117.164.0 | 140.117.100.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 1
140.117.164.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 2
140.118.122.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.122.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
140.118.133.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.133.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2
140.118.144.0 | 140.118.100.254 | 255.255.255.0 | eth3 | 1
140.118.144.0 | 140.115.101.254 | 255.255.255.0 | eth4 | 2

## Slide 43: Routing Table (Open Shortest Path First, OSPF)
OSPF沒有Hop Count限制
採用最短路徑優先演算法（Shortest Path First Algorithm，SPF）
OSPF協定 (Protocol = 89)
特色:
OPSF與RIP差異:
OSPF屬於Link State路由協定 (使用LSA(Link-state Advertisement)的方式與其他路由器設備交換資訊)
RIP屬於Distance Vector路由協定 (發送全部或是部分Routing Table中的資料給鄰近的設備)

## Slide 44
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSA
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
LSA : Link-State Advertisement
LSDB : Link-State Database (SPF)
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
SPF : 尋找路徑成本加總最少的路徑
Cisco Router路徑成本計算方式 :
108/Interface的頻寬

## Slide 45
MAC
IP
TCP
Payload
DA(6) | SA(6) | Ether type(2)
Version | IHL | Type of Service | Total Length |  | 
Identification |  |  | Flags | Fragment Offset | 
Time to Live |  | Protocol | Header Checksum |  | 
Source IP Address |  |  |  |  | 
Destination IP Address |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  | Padding
0
4
8
15
16
31
20 bytes
14 bytes
Source Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination Port | 
Sequence Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Acknowledgment Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data Offset | Reserved | CWR | ECE | URG | ACK | PSH | RST | SYN | FIN | Window Size | 
Checksum |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urgent Pointer | 
Options |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Padding
0
4
8
15
16
31
20 bytes

## Slide 46: ARP 封包格式
48 bits | 48 bits | 16 bits
Destination Address | Source Address | Ether Type
16 bits | 16 bits | 8 bits | 8 bits | 16 bits | 48 bits | 32 bits | 48 bits | 32 bits
Hardware Type | Protocol Type | Hardware Address Length | Protocol Address Length | Operation | Sender Hardware Address | Sender Protocol Address | Target Hardware Address | Target Protocol Address

## Slide 47: ARP 廣播封包
IP | MAC Address
IP : 209.85.246.1
MAC : 0C:54:A5:1A:CF:79
ARP Cache (Computer B)
0C:54:A5:1A:CF:78
IP : 140.117.164.27
MAC : 0C:54:A5:1A:CF:76
IP : 140.117.232.28
MAC : 0C:54:A5:1A:CF:77
IP : 202.169.174.80
MAC : 0C:54:A5:1A:CF:78
A
B
C
202.169.174.80
IP | MAC Address
ARP Cache (Computer C)
0C:54:A5:1A:CF:76
140.117.164.27
Source MAC Address : 0C:54:A5:1A:CF:76
Destination MAC Address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
Sender Protocol Address : 140.117.164.27
Sender Hardware Address : 0C:54:A5:1A:CF:76
Target Protocol Address : 202.169.174.80
Target Hardware Address :
ARP Request : B -> C
Source MAC Address : 0C:54:A5:1A:CF:78
Destination MAC Address : 0C:54:A5:1A:CF:76
Sender Protocol Address : 202.169.174.80
Sender Hardware Address : 0C:54:A5:1A:CF:78
Target Protocol Address : 140.117.232.27
Target Hardware Address : 0C:54:A5:1A:CF:76
ARP Reply : C -> B

## Slide 48: Gateway
經常指把一種協定轉成另一種協定的裝置。
種類:
  Packet Switching 到 Circuit Switching 的 Gateway
  Wifi AP 的 Gateway (802.11 轉換成 802.3)
  LTE Gateway (EPC)

## Slide 49: Packet Switching 到 Circuit Switching 的 Gateway
Switch
Router
RJ-11接頭
RJ-45接頭
MAC
IP
TCP/UDP
Payload
Destination Address : 140.117.164.27
IP | Telephone Number
140.117.164.27 | 07-1111111
140.117.164.28 | 07-2222222
140.117.164.29 | 07-3333333
07-1111111
07-2222222
07-3333333
Gateway
Switch

## Slide 50: WiFi AP 的 Gateway
Frame Control(2) | Duration ID(2) | Source Address(6) | Destination Address(6) | Transmitter Address(6) | Sequence Control(2) | Receiver Address(6) | Network Data | FCS (4)
802.11
802.3
Preamble(7) | SFD(1) | Destination Address(6) | Source Address(6) | Ether type(2) | LLC(46~1500) | PAD (Padding) | FCS(4)
AP
Switch
Router

## Slide 51: LTE Gateway (EPC)
EPC Gateway 分為兩種:
  S-Gateway
  P-Gateway
S-Gateway:
  負責 Packet 的路由。
  合法監聽:在合法監聽的情況下，複製用戶傳輸的訊息。
  同時也負責UE在 eNodeB 之間和LTE與其他 3GPP 技術之間移動時的用戶面數據交換。
P-Gateway:
  處理 User Plane 外部連線的接入點。
  動態分配 IP Address 給 UE 。
  每個用戶的 Packet 過濾。
  計費支持
eNB
UE
P-GW
S-GW
MME
EPC
User
Plane
Control
Plane
…….
…….